## Slide 1
AMF，Access and Mobility Management Function，接入和移动性管理功能。
AMF
SMF
UPF
业务服务器
(R)AN
UE
OMC服务器
核心网
业务平台
终端
接入网
操作维护平台
SMF（Session Management Function，会话管理功能）是会话管理功能实体。
UPF（User Plane Function，用户面管理功能）是用户面功能实体，其类似于4G下的GW（SGW+PGW）。最主要的功能是负责数据包的路由转发、Qos流映射。
RAN，Radio Access Network，无线接入网。可以简单理解为基站设备。
在4G网络中为基站（BBU）、RRU、天线所组成的无线接入网络；
在5G网络中则为BBU和AAU组成的无线接入网。
AAU可以理解为RRU+天线。

## Slide 2
HDPSE

## Slide 3
IP地址与网络地址的计算
对应网元的网络地址=对应网元网关IP地址&其子网掩码
对应网元的IP地址=(对应网元网关IP地址&其子网掩码)+1
例如，我们要求AMF这个网元的网络地址和IP地址。那我们首先得找到其网关IP地址和子网掩码
见上图，AMF网关IP为121.1.1.28；其子网掩码为255.255.255.248
121.1.1.28与255.255.255.248转化为二进制表示：
121
.1
.1
.28
0111 1001
0000 0001
0000 0001
0001 1100
255
.255
.255
.248
1111 1111
1111 1111
1111 1111
1111 1000
与运算(&)可以简单理解为乘法
0010 1110
0110 1010
&
0010 1010
二者相与即可得到：
121.1.1.24

## Slide 4
5G各网元的功能
AMF：Access and Mobility Management Function，接入和移动性管理功能，执行注册、连接、可达性、移动性管理。
为UE和SMF提供会话管理消息传输通道，为用户接入时提供认证、鉴权功能，终端和无线的核心网控制面接入点。
SMF：Session Management function，会话管理功能，负责隧道维护、IP地址分配和管理、UP功能选择、策略实施和QoS中的控制、计费数据采集、漫游等。
UDM：The Unified Data Management，统一数据管理功能，3GPP AKA认证、用户识别、访问授权、注册、移动、订阅、短信管理等。
AUSF：Authentication Server Function，认证服务器功能，实现3GPP和非3GPP的接入认证。
UPF：The User plane function，用户面功能，分组路由转发，策略实施，流量报告，Qos处理。
PCF：Policy Control function，策略控制功能，统一的政策框架，提供控制平面功能的策略规则。
NRF：NF Repository Function， 该功能是一个提供注册和发现功能的新功能，可以使网络功能（NF）相互发现并通过API接口进行通信。
NEF：Network Exposure Function，网络开放功能，开放各NF的能力，转换内外部信息。用于边缘计算场景。

## Slide 5
小区最大发射功率（dbm）=10*log（射频设备最大发射功率*1000）【结果向下取整】