## Slide 1: 5G系统与网络技术

## Slide 2: 课 程 目 的
了解5G系统基本概念特征
熟悉5G系统应用需求特点
掌握5G系统主要性能指标
了解5G无线网络关键技术
了解5G网络架构演进特性
先修课程
LTE基本原理与技术
下一代网络基本原理
通信工程与网络技术

## Slide 3: 主 要 内 容
一、5G系统标准与产业发展概述
二、5G系统核心网络架构与技术
三、5G系统传输网络架构与技术
四、5G系统无线网络架构与技术
5G网络演进概述
5G网络性能指标
5G系统需求分析
5G系统面临挑战
5G标准全球进展
5G中国研发成果

## Slide 4: 需求推动移动通信技术持续演进
移动通信技术具有代际演进的规律
--全球移动通信经过1G、2G和3G三个发展阶段，正从3G向4G、5G演进
--当前各国正在积极推进5G技术研究
1990s
短信
2000s
社交应用
2010
在线、互动、游戏
1980s
语音
2020
虚拟现实、 “零”时延感知
有 好 强
移动互联网和物联网为5G发展提供广阔发展空间
--预计2010年到2020年全球移动数据流量增长将超过200倍，我国将增长300倍以上
--预计到2020年，全球移动终端数量将超过100亿，其中我国将超过20亿
-- 预计到2020年全球物联网设备连接数为500亿，其中我国将超过100亿
爽
能

## Slide 5: 5G移动通信技术演进： 愿景
4G
4.5G
5G
人与人互联
高清视频、简单物联网、车联网
物联网
4k超高清视频、物联网、车联网
万物互联
全息视频、虚拟现实、自动驾驶、物联网、车联网、智能家居、穿戴式设备

## Slide 6: 5G的主要驱动力

## Slide 7: 5G发展驱动力：行业发展的需要
连接能力
语音时代 (2G)
移动互联网 (2/3/4G)
全联接世界 (5G)
新应用 新商业模式
从1G到4G时代，我国通信行业更多的是在扮演“参与者”的角色，即处于“技术输入”的被动地位，而想要改变这一点，就必须抓住5G标准这个机遇，掌控5G技术未来的走向、未来的价值重心，最终手握开启5G时代的“金钥匙”，掌控移动通信未来。

## Slide 8: 中国在5G标准的制定中的进展
截至当前，中国力量（包括华为、中兴及其他5G参与厂商）占目前已确定的总体的5G专利数量的10%，这个比例似乎与国人心中“5G标准中美分庭抗礼”的5 v 5局面相距甚远。要知道，仅美国高通一家就拥有15%的5G专利，而其他包括诺基亚（芬兰）占了11%，而爱立信（瑞典）占有8%。
当前中国力量在已经确定的5G技术标准专利中占有10%的势力，主要还是围绕eMBB场景，后面还有mMTC、uRLLC，这两个场景因此，如果说中国当前在5G发展上处于落后的位置，那后面中国力量还有很长的一段赛程去追赶。
超可靠低 增强型移时延 动宽带
大连接物联网

## Slide 9: 5G典型应用场景
低时延高可靠场景 uRLLC
低功耗大连接场景 mMTC
热点高容量场景
增强移动宽带场景 eMBB
连续广域场景
面对5G极致的体验、效率和性能要求，以及“万物互联”的愿景，对现有网络提出了技术上的，商业模式上的全新的挑战与机遇。核心理念：网络业务融合与按需服务提供
云办公及游戏
增强现实
工业自动化自动驾驶
高可靠应用，
语音
智能城市
mMTC
高密度链接
如移动医疗
uRLLC
低时延
eMBB
10Gbps
GB/秒通信
3D、超高清视频
智能家居
5G将面向未来社会的信息化，提供高速接入和全面的连接

## Slide 10: 5G与4G对比
网络架构
切片
能力
连接数
100万
连接数/平方公里
移动性
500公里/时下一代高铁
吞吐率
10Gb/秒单用户
时延
1 毫秒 端到端时延
100Mb/秒
10K
350公里/时
100毫秒
不灵活
4G
差距
100倍
100倍
100倍
1.5倍
NFV/SDN
5G

## Slide 11: 5G业务与应用面临的挑战
增大带宽
提升SINR
增强覆盖
增加频效
超密集组网 新多址技术
D2D 大规模天线
M2M 新双工模式
频谱拓展频谱共享 大规模聚合
绿色通道干扰管理

## Slide 12: 5G网络关键指标先进性与技术挑战
指标 | ITU愿景 | 技术解读
频谱效率 | 3-5X | 主要技术：大规模天线、非正交多址
峰值速率 | 10/20Gbps | 大带宽，多流传输，高阶调制
时延 | 1ms空口 | 帧结构、编解码、重传机制、网络架构
流量密度 | 10Tbps/Km2 | 极限承载能力，超密集组网、站间协作
用户体验速率 | 100M/1Gbps | 用户随时随地体验，挑战大
移动速度 | 500Km/h | 超高速铁路，主要用低频段
连接密度 | 1M/Km2 | 物联网，关键技术：非正交多址、免调度等
能耗效率 | 100倍 | 传输技术、芯片技术、组网方案

## Slide 13: 5G全球发展状况
5G标准化加速，2017年底完成NSA标准，2018年6月完成 SA标准；
2019年底，将完成eMBB、 uRLLC 、eMTC三大场景的从核心网到无线的端到端标准定义
2015
2016
2019
核心网
NR SI
2017 2018
NR R15 WI
NR R16 WI
NGC SI
NGC R15 WI
R16 NGC WI
无线侧
3GPP
ITU
5G评估与方案确定
WRC-15
5G技术性能需求与评估方法
Release 15:满足 eMBB以及URLLC的部分功能
Release 16: 满足ITU定义的三大场景所有需求
冻结NSA标准
Release
5G候选提案征集
15:满足
eMBB基本功能
Release 16:满足网络切片所有功能
2017年底，完成NGC第一个版本(R15)制定：可以满足eMBB业务需求，不支持与2G/3G互操作
2019年底，预计可以完成NGC R16版本：支持网络切片，满足5G
全业务需求
核心网
2017年12月，冻结NSA标准(R15)
2018年6月，发布NR的SA版本(R15)，满足eMBB以及URLLC的部分功能
2019年底发布R16，满足三大场景的5G全业务需求
无线网

## Slide 14: 5G全球发展状况

## Slide 15: 全球主要设备厂商5G布局情况
华为
全面投入，各种技术均涉猎投入大，试验网进度快
爱立信
重点研究毫米波、物联网缺少传输、云平台方案
诺基亚
重点研究毫米波、物联网、网络架构 解决方案全面，但进度慢，受整合拖累
中兴
从Pre 5G到5G，注重平滑演进，17年开始加大投入，覆盖面广，但亮点不多
主流设备厂商均大力投入5G研发
均推出4/5G共平台方案，5G注重应用和生态培育

## Slide 16: 中国运营商5G技术与产业布局
围绕5G场景布局技术研究与产业推动
Work and play in the cloud
Augmented reality
Industry automation
Self Driving
Car
统一的验证平台
统一的标准框架
高可靠和低时延通信
FUTURE IMT
3D video, UHD screens
Gigabytes in a second
Smart Home/Building
Smart City
Voice
大连接机器类通信
增强的移动宽带
大规模天线、
PDMA、UDN等
新空口 新网络架构
技术布局
核心技术研究
系统设计
标准化
IMT-2020 3GPP、ITU
关键技术、系统、组网特性
产业布局
技术验证
应用示范
AR/VR、车联网物联网、工业控制
产业布局
芯片、系统设备仪表、安全……
需求及场景驱动

## Slide 17: 构建5G核心技术积累，体现技术特色
流量密度
5G需求技术指标
网络能效
用户体验速率
频谱效率
峰值速率
移动速度
5G关键技术布局
大规模天线
超密集组网
非正交多址（PDMA）
高频段传输
灵活频谱共享
终端直传
空口设计
连接密度
超低时延
5G典型应用场景
eMBB
M-MTC
uRLLC
TDD优势技术
控制与转发分离
移动边缘计算
新型移动性和连接管理
网络功能重构
网络切片
新型的统一QoS框架
平台及管理编排
网络能力开放
信道…编…码调制
……
新波形

## Slide 18: 工信部5G网络整体工作规划
5G技术研发试验划分为三个阶段：
阶段1：关键技术验证（2016.01-2016.09）：
  验证5G关键技术性能，加快推进5G关键技术研发，推劢5G关键技术标准共识形成
阶段2：技术方案验证（2016.06-2017.09）：
  开展单基站5G概念样机性能测试，验证5G技术方案性能
阶段3：系统验证（2017.06-2018.10）

## Slide 19: 中国5G商用整体规划
创新新技术、构建新网络、布局新产业
202X
2016
2017
2018
2019
2020
大规模天线
MassiveMIMO
无线技
非正交多址 术
PDMA
网络切片
移动边缘计算
网络技术
控制承载分离
超密集组网 网络功能重构
UDN
AgileSite
服务平台
EPC
NG C
Internet
宏基站
小基站
应用服务
中心云
PT
N
应用服
务
边缘云
新技术
新网络
新产业

## Slide 20: 4.5G/5G产业化协同推进
4G增强与5G协同规划，平台兼容，平滑演进
2015
2016
2017
2018
2019
2020
4.5G/Pre-
5G设备
5G试验系统开发
5G产业化
5Ｇ样机，原理验证
关键技术验证
Massive MIMO
PDMA
UDN
系统验证
广域覆盖
密集组网
低时延高可靠
低功耗大连接
组网验证
规模组网KPI
全产业链推动
产业化能力
5G商用系统开发
平台兼容，平滑演进
标准
R13
R14
R15, 5G Ph1
R16, 5G Ph2
LTE-Advanced-Pro
5G
实现商用
LTE-A特性增强
3D-MIMO设备开发
NB-IoT开发和试验
LTE-V开发与测试

## Slide 21: 5G 技术试验第三阶段测试进行时
2018年5G规模试验
中国移动：上海、杭州、广州、苏州、武汉
中国联通：北京、天津、上海、深圳、杭州、南京、雄安
中国电信：成都、雄安、深圳、上海、重庆、苏州、兰州

## Slide 22: 工信部三阶段NSA实验室和外场测试结果
NSA基站功能测试 | 3.5GHz射频测试（发射机） | NSA核心网测试 | NSA室外测试
验证2.5ms双周期帧结构 单用户峰速 1.55Gbps 小区吞吐量 6.069Gbps | 完成发射功率、EVM、占用带宽、ACLR等全部指标测试、 | 完成升级EPC的功能测试 | 单用户峰速1.37Gbps 小区吞吐量，下行16流 4.8Gbps 切换成功率100%
系统厂商 | NSA核心网 | NSA基站功能 | 3.5GHz射频 （发射机） | 4.9GHz射频 （发射机） | NSA室外 | R16预研
华为 | ● | ● | ● |  | ● | ◎
爱立信 | ● | ● | ● |  | ○ | 
大唐 | ● | ● | ● |  | ● | 
诺基亚贝尔 | ● | ● | ● | ● | ○ | 
中兴 | ● | ● |  |  | ● | 

## Slide 23: 移动/电信/联通5G商用整体规划
移动试验及示范
移动预商用及商用
移动技术路线
试验网和示范网建设
规模试验及业务示范测试
启动网络采购及建设
部分城市商用
决策SA/NSA等重大技术方案
力争决策建设方案
试验城市预商用
国庆70周年献礼
逐步明确技术方案
2018.Q2 2018.Q3 2018.Q4 2019.Q1 2019Q2 2019.Q3 2019.Q4 2020.Q1 2020.Q2
规模试验及业务示范测试
预商用及商用
3.5GHz SA
预商用@3.5GHz SA
电信/联通试验及预商用预期
探讨提前采购可行性
商用@3.5GHz SA
根据产业进度，5G 2.6GHz各城市规模试验将在今年底至19年Q1陆续启动
电信预计明年Q4初预商用3.5GHz SA，联通NSA初期组网可能性较大

## Slide 24: 5G产业现状与趋势
芯片/模组
终端
5G 网络
大数据
业务管理
运营商集成方案
芯片模组终端厂商
API
API
API
API
业务运营
垂直行业及业务解决方案提供商
…
5G产业生态已经完备成熟
24

## Slide 25: 5G网络 2.6/3.5GHz产业进度
端到端产业
2019Q2
2019.Q1
2019.Q3
2018.Q3
2020.Q1
2020.Q2
2018.Q4
2019.Q4
基站/终端样机
基站/终端样机
终端芯片
终端芯片
NSA终端产品（最早2019年4月）
SA终端产品（最早2019年9月）
3.5G NSA
3.5G SA
2018.Q2
基站/终端样机
终端芯片
SA终端产品（最早19年12
月，大力推动10月可推出）
2.6G SA
产业进度上，若近期明确2.6GHz详细需求（频谱、产品规格和指标等），2.6GHz和3.5GHz频段端到端成熟度对比如下：若采用NSA方案，2.6GHz整体比3.5GHz晚1个季度，预计19年6月具备预商用条件
若采用SA方案，2.6GHz整体比3.5GHz晚1个季度，预计19年底具备商用条件，但大力推动可与3.5GHz基本同步（10月）

## Slide 26: 5G产业现状与趋势：芯片
多数芯片厂家已经于2019NWC 巴展发布终端芯片
X50/X55
Exynos 5100
Helio M70
balong 5000
5G到2G多模 毫米波&sub 6G
XMM 8060
19年下半年
未商用
X50：17年10月 X55:19年2月
X50已商用
X55 19年Q3量产
X50单模 X55多模
5G到2G多模 毫米波&sub 6G
18年8月
已商用
5G到2G多模 毫米波&sub 6G
19年1月
已商用
5G到2G多模 毫米波&sub 6G
19年2月
19年Q2供货
发布时间
商用进展
技术规格

## Slide 27: 5G产业现状与趋势：终端
华为5G CPE PRO
华为
mate X
小米 MIX3 5G
OPPO R15(5G)
VIVO APEX
三星S10 5G版
三星 Galaxy Fold
先行者一号
天机Axon 10 Pro
终端比芯片晚1~2个季度，2019年年中主流终端厂商5G终端上市
19年2月
19年2月
19年6月
19年5月
19年2月
19年Q2
19年1月
未知
19年2月
19年2月
19年4月
19年5月
18年12月
19年2月
19年2月
19年Q2
发布时间
商用供货

## Slide 28: 5G产业现状与趋势：无线网络设备
大容量紧凑型 BBU
OMC网管
5GC核心网
室外宏覆盖产品
室内覆盖产品
EMB6116
UEM5000 (X86通用服务器)
UCC9500 (X86通用服务器)
3.5GHz 64TR
100M/200W
3.5GHz 16TR
100M/200W
pRU5211
5G单模 pico
pRU5227
双模pico
面向中国运营商5G产品经过试验网规模验证，性能稳定，设备可靠，达到5G商用建网需求
TDAU5164N78
TDAU5116N78
3.5GHz NR
4通道
3.5+2.1GHz NR + FDD
4+2 通道

## Slide 29: 5G产业现状与趋势：基站设备
BBU EMB6116
3.5GHz 64TRAAU
3.5GHz 16TRAAU

## Slide 30: 5G产业现状与趋势：分布式皮站
新一代pico RRU
内置4路天线通道
支持一个100MHz带宽小区配置
支持灵活的小区分裂和合并，便于精确优化
RHub支持8*10GE 以太接口，可连接
8个Pico
POE供电
Pico RRU
RHub
BBU
Cat6A网线
最大拉远100m
名称
picoRRU
体积
<2.6L
重量
<2.6Kg
射频带宽
3400～3600MHz
输出功率
4*250mW
OBW
200MHz
IBW
100MHz
天线
内置/外接天线
外部接口
1*10GE
供电方式
POE
防护等级
IP31
散热方式
自然散热
名称
RHuB
尺寸 | 1U
支持Pico数量 | 8
Pico接口 | Cat6A：8*10GE
BBU接口 | 光口：4*25GE
制式 | 5G NR
供电 | 220V AC

## Slide 31: 5G产业现状与趋势：传输网络
大容量传输网络设备

## Slide 32: 5G产业现状与趋势：传输网络
多业务传输网络设备

## Slide 33: 5G产业现状与趋势：核心网络
城域网
回传网
回传网
广域网
通用硬件资源池
SDN控制器
VIM
VNFM
虚拟层/云OS
边缘DC
汇聚层DC
UPF
CU
SMF | PCF | NRF
APP
APP
通用硬件资源池
SDN控制器
VIM
VNFM
虚拟层/云OS
无线接入云/企业/场馆/热点
UPF
CU
APP
APP
 |  |  | APP | 
 | APP |  |  | 
PCF NRF 编排器 UPF SMF VNFM 虚拟层 VIM 通用硬件 SDN控制器 |  |  |  | 
通用硬件
SDN控制器
VIM
VNFM
虚拟层
核心DC
5G核心网
编排器
OSS
物理网元设备(4G)
云平台
网元1
网元2
网元n
…
通用服务器平台
虚拟网元设备(5G)
基于虚拟化平台
支持灵活部署及网络切片
5G网络设备新形态 MEC边缘计算
5G核心网络设备

## Slide 34: 5G核心网产品
高性能：高性能虚拟网络，低时延内核
电信级可靠性和可用性：快速故障检测（秒级），自愈，主备控制节点，电
信级运维增强，网络切片管理和SDN云网协同
全方位安全防护：Host/网络/VM（Guest）/配置数据/租户隔离/访问控制/传输层加密/用户认证
开放性：第三方NFVO和VNF对接，OPNFV集成测试，开源社区参与和贡献
 |  |  | APP | 
 | APP |  |  | 
MEC |  |  | UPF | 
CloudOS |  |  |  | 
通用硬件资源 |  |  |  | 
VIM
SDN控
制器
边缘云
VIM
SDN控
制器
vEPC | NRF
SMF | PCF
AMF | UPF
CloudOS | 
通用硬件资源 | 
核心云
智能车联网
工业自动化
AR/VR
物联网
SA组网支持5G所有新功能，是网络发展方向；
通过规模实验网加快SA组网的核心网产品商用进度
边缘云部署可支持多种低时延要求的业务；
支持能力开放。
电信云平台产品
MEC产品支持（ RNIS ）、CS、SR
功能，支持第3方软件直接部署；

## Slide 35: 5G核心网产品
UGC9500
基于通用X86处理器平台：
CPU E5 双十二核内存 256G
硬盘 1.2Tx2
符合3GPP R15技术标准
服务化架构
支持三大典型场景网络切片
AMF用户数20万 SMF连接数20万 UPF处理流量100G PCF用户数20万 NRF用户数20万
试验网设备指标
4Ｇ核心网
专用设备虚拟化
 | 支持全5面G支功持能5G功能 | 
服务化架构：服务注册/去注册，服务发现， 服务选择等 业务流程：终端注册、会话管理、移动性 管理、业务连续性等 网络切片:切片编排、扩展、选择等 边缘计算：业务边缘分流能力、用户面重 选、本地寻呼 |  | 

## Slide 36: 部署电信云是引入5G核心网的前提
引入电信云
网元虚拟化
引入通用服务器
机房改造
电信云的建设
NFVI层收敛
引入MANO
自动化运维
部署服务化架构
引入切片
引入边缘计算
软硬件解耦
DC机房建设
统一虚拟层
引入服务化架构建设5G核心网

## Slide 37: 5G云网一体的目标架构
前传
中传
接入层
汇聚层
核心层
NGC
省干
场景1：RRU→DU→CU两级
DU pool
RRU
场景2：RRU/DU→CU一级
RRU/ 中传 FTN-II
DU
场景3：RRU/BBU→回传
协同器
业务 全编排器 局
编排
承载网 SDN控制器
uRLLC
边缘 DC
eMBB
区域 DC
mMTC
核心 DC
MEC,D-GW, vBBU,DPI
EPC,CDN,Cache,
SDN-Controller
EPC,OSS,BSS,
Orchestrator
一张网（分组+OTN）承载全业务场景
DC为中心，SDN/NFV化，云网协同
现状：IPRAN、PTN、OTN
未来

## Slide 38: 主 要 内 容
一、5G系统标准与产业发展概述
二、5G系统核心网络架构与技术
三、5G系统传输网络架构与技术
四、5G系统无线网络架构与技术
5G核心网络架构
5G核心网络技术
5G核心网SDN
5G核心网NFV
5G核心网MEC
5G核心网CHIP

## Slide 39: 移动通信网络架构的演进
RRU
RRU
BBU
AAU
AAU
AAU
CU+DU
DU
CU
EPC
5GC
4G LTE网络架构
5G网络架构
MEC
AAU
中传
前传
前传
MEC
MEC
回传
回传
RAN
RAN
RAN网络引入CU、DU，组网更灵活，利于多小区的集中控制，利于多功能的实现

## Slide 40: 5GC的主要特征
网络功能软件化
网络功能软件化，
软件定义网络
网络拓扑和路由按需设计
流量可以调度
控制和转发分离
控制面集中部署，便于集中控制和管理
转发平面按需集中或分布部署，降低时延减少带宽消耗
服务化架构和流程
采用服务化/微服务化架构
简化流程，网络功能可重用
网络功能模块化
匹配业务需求，按需部署网络
采用虚拟化技术
软硬件解耦
计算和存储资源动态分配
软件化
能力
SDN
SBA
CU分离
NFV

## Slide 41: 5G新型SDN网络架构
5G网络逻辑架构
接入网和核心网的逻辑功能界面清晰，但是部署方式却更加灵活，甚至可以融合部署

## Slide 42: NFV框架物理实现
Resource Pool
User Management
NFV M&O
NFVI
NFV Infrastructure
Computer/Storage Resource Network Resource
vNIC
VNF Manager
Tenant A Tenant B
vNIC
vNIC
vNIC vNIC
vNIC
vNIC
vNIC
vNIC
vNIC
VNF
Virtualised Network Function
vRouter
vNIC
vRouter vFW
vNIC vNIC
vFW vIPS vNAT
vNIC vNIC vNIC
Virtualised Infrastructure Manager
Orchestrator
硬件资源化随需使用
功能虚拟化随需创建
网络虚拟化随需改变

## Slide 43: 中国移动NFV：NovoNet2020
2015年7月，中国移动在上海世界移动大会和GTI亚洲大会期间，正式推出下一代革新网络“NovoNet”，并发布NovoNet2020愿景。
愿景：融合NFV、SDN等新技术，构建新一代网络，以适应中国移动数字化服务战略布局的发展需要，为互联网+发展奠定网络基础
资源可全局调度
能力可全面开放
容量可弹性伸缩
架构可灵活调整
构建产业联盟：ETSI NFV ISG首批成员，OPNFV和OPEN- O（ONAP）创始人
重视顶层设计，集团成立5个工作组进行研究，计划部、技术部、研究院多点切入，稳步推进NFV进展；17年新增安全工作组
计划部主导外场试点，完成vIMS试点测试
技术部主导NovoNet外场试点
强化自研：启动CloudOS（大云）、MANO（ONAP）的自研

## Slide 44: 中国电信NFV：CTNET2025
Page 44
Huawei Confidential
试点
规模商用
IMS/VoLTE
IMS/VoLTE
ePDG ePDG
BRAS
EPC/NB-IOT
EPC/ NB-IOT
EPC/大网
EPC/大网
EPC/大网
小规模商用
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
三层架构：基础设施层、网络功能层、协同编排层
四大特征：简洁、敏捷、开放、集约
自研MANO和
CloudOS
CTNet2025：三层架构实现四大特征
统一电信云试点：电信NFVI试点技术验证
中国电信通过自研VIM（ Openstack ），对电信云和私有云统一管理
现阶段进行主流VNF厂商与三家虚拟化层厂商组合对接测试
VNF网元：vIMS已经商用部署， vBRAS试点和试商用，物联网专网vEPC试点
中国电信倾向于私有云虚拟化层厂家
（华为、华三、Vmware）实现VNF承载

## Slide 45: 中国联通NFV：CUBENET2.0
Page 45 Huawei Confidential
提出2020目标架构，CUBE-Net 2.0，构建面向用户/内容/云
的泛在超宽带弹性网络提供新服务，构建新生态。
未来网络以三级DC为核心，COTS需要满足电信级业务需求
网研院启动MANO的自研
BRAS
BRAS
BRAS
IMS/ VoLTE |  |  | IMS/ VoLTE |  | IMS/ VoLTE | 
 | EPC/NB- IOT | EPC/ NB-IOT |  | EPC/ NB-IOT |  | EPC/大网
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
IP+光承载平面
基础网元
面向数据中心的网络（DCN）
云互联
基地DC
基地DC
基地DC
基地DC
固网宽带
无线宽带
移动宽带
面向用户中心的网络（UCN）
泛在连接
区域DC
城域汇聚
边缘DC
移动回传
区域DC
③云应用接入服务
①泛在宽带接入服务
②超宽带弹性管道
应用组件
应用组件
应用组件
应用层
NaaS 网络即服务
北向开放接口
虚拟网络功能
资源管理
网络控制
云化业务
…
…
④云化网络服务平面
服务协同和编排
南向控制接口
NaaS 网络即服务
东西集成接口
东西集成接口
CUBENet2.0：新网络、新服务、新生态
NB vEPC为切入点，态度积极，快速商用
2017年NB-IOT vEPC三层解耦内外场测试，验证NFV三层解耦成熟度，跨厂商集成运维能力，计划2017年商用；
计划2017年H2启动NB-IOT vEPC商用招标
试点
规模商用
小规模商用

## Slide 46: 5G新型网络架构CHIP：网络切片
VOLTE
数据
物联网
2 5 2 5 3 智能抄表
车联网无人泊车
终端
RAN
RAN
资源
核心网
CN Functions
CN Functions
CN Functions
运营商内业务
O&M
Services
Services
Services
Management
Management
Management
传输资源
应用场景举例
– 端到端5G网络切片需要考虑提供业务的所有资源域，包括RAN资源，核心网功能网元+运营商域内服务（Gi-LAN和MEC），网络运营管理系统及底层传输资源。
端到端切片：更低网络时延，更快业务上线，更好的用户业务体验

## Slide 47: 5G网络切片实施
网络切片的部署
网络切片管理与编排
网络切片的选择
网络切片的隔离
根据业务和场景需求部署网络切片
对于公网
  NSSF、NRF基于PLMN方式部署；
  由于eMBB、uRLLC网络切片都有可能包含边缘UPF，具有较强的移动性管理能力，建议这两类切片采用
共享控制面功能；
  由于mMTC网络切片移动性功能较弱，建议控制面功能不共享，采用独立的网络切片部署方式；
对于专网
  如果专网用户无需移动到公网，建议采用独立的网络切片部署；
  如果专网用户需要移动到公网，建议控制面功能共享，SMF和UPF采用独立的网络切片，为专网用户
提供独立的服务。
网络切片关键技术

## Slide 48: 5G新型网络架构：MEC
接入层
汇聚层
核心层
核心网
Internet
回传网
互联网业务
运营商业务
提供本地化业务平台，缩短时延，提高效率，降低成本，方便部署
支持本地原生大数据的快速收集、分布式处理，支撑新的商业模式
现状：业务经过多级传输网、穿越多个网络功能节点、路径长，时延大
基站
理想时延毫秒级，典型时延<10ms
核心网
回传网
物联网
VR
工厂自动化
业务本地化
MEC
业务本地化
MEC
业务本地化
基站
互联网业务
运营商业务
Internet
理想时延10ms，典型时延50~100ms
MEC：业务下沉到离用户很近的网络边缘，减少网络层级、时延小，支持“以用户为中心”的本地化业务创新
MEC

## Slide 49: MEC技术特征
MEC定义
P‐GW
4G
移动网
三级DC
使无线接入网具备提供IT和云计算的能力
业务/IT网
二级DC 一级DC 中心DC
核心层
（省级）
接入环/汇聚
核心层
（城域）
2‐3ms
1‐4ms
2‐5ms
依业务部署位置定
(~30ms)
5ms(LTE) 1‐4ms
注：LTE用户面单向要求为5ms
云端服务器
MEC主要技术特征
边缘服务器
大流量、低时延业务本地化网关下沉、灵活路由
无线网络能力开放（API），提升用户体验
网络能力平台化，加速互联网新型业务部署
移动边缘计算(MEC)
计算/存储等业务运营能力靠近用户

## Slide 50: 5G新型网络架构：C-RAN
C-RAN的概念：“Centralization, Collaborative, Cloud, Clean” 无线接入云网络架构
基于NFV无线云中心
集中单元处理全部或部分协议栈功能
更好地支持层2及以上协作
通用处理平台+专用处理平台混合架构
根据功能特性实现部分功能云化
支持端到端业务编排, 适于MEC部署
高性能的下一代前传网络（NGFI）
高容量、低成本
低时延&抖动
支持理想前传和非理想前传两种场景
分布式的DU
DU主要处理实时性要求较高的功能
视具体情况，DU可小规模集中
支持物理层相关协作化技术

## Slide 51: 5G网络架构设施DC化
中心/区域/本地DC为集团DC化改造定义中心/汇聚/边缘/接入级为IMT‐2020定义
三级DC
接入环/汇聚
二级DC
核心层
（城域）
P‐GW
一级DC
核心层
（省级）
5ms(LTE)
1‐4ms
2‐3ms
1‐4ms
2‐5ms
依业务部署位置定
(~30ms)
中心DC
（中心级）
业务云
天翼云、增值服务、CDN、政企业务等
IT系统
集团级
区域DC
（汇聚级）
业务云
CDN, 政企业务
网络云
移动网：5G CP, 4G vEPC等
固网：IPTV业务平台、能力开放
平台等
省级
本地DC
（边缘级）
业务云
CDN下沉等
网络云
移动网：MEC、
5G UP, 部分CP
下沉、4G vEPC
下沉等
固网：vBRAS等
本地DC
（接入级）
网络云
移动网：MEC、
5G CU, vBBU等
固网：vOLT等
接入级
CU/DU
一体化基站
移动接入网络
MEC、5G
CU/DU一体化基站，4G基站等
基站级
MEC为用户面灵活/分布式/按需部署、业务应用本地化/近距离部署提供了运营环境，可实现从基站至核心网网关按需部署（包括与基站、核心网网关合设），同时具备无线网络能力开放
地市级

## Slide 52: 主 要 内 容
一、5G系统标准与产业发展概述
二、5G系统核心网络架构与技术
三、5G系统传输网络架构与技术
四、5G系统无线网络架构与技术
5G传输网络架构
5G传输网络技术
5G传输网络配置

## Slide 53: 5G承载网架构及关键技术
AAU
未来：DCI
CU+DU
综合业务接入点(CO)
前传（AAU-DU）
DU
AAU
AAU
AAU
AAU
AAU
宏站 AAU+DU
CU
CU
DU
25G/50G/
100G/200G OTN
New Core
New Core
MEC
MEC
100G/200G OTN/ROADM
中传（DU-CU）
回传（CU-MEC/New Core）
DU
中传
回传
前传：
光纤直驱为主：CPRI、eCPRI
有源/无源WDM承载：eCPRI
CWDM：点到点，25G NRZ/50G PAM4
DWDM：点到点或环网，光层波长直达
超低时延OTN技术：单节点1us量级
中传：
DWDM/OTN：环网为主
城区：光层波长直达（ROADM调度）
郊区：中间节点转发，带宽收敛（分组处理）
CU所在承载设备须支持路由转发功能
超高精度时间同步技术：IEEE1588V2.1
回传：
DWDM/OTN/ROADM：环网、Mesh
光层波长直达（ROADM调度）
支持路由转发功能：转发、动态路由、VPN
未来回传网络与城域DCI网络逐渐融合
新型转发及控制技术：SR、EVPN

## Slide 54: 5G业务对传输承载的带宽要求
接入环
汇聚环
核心层
···
基站
···
接入比例 | 等效基站数（个）
×12 | 864
×12 | 72
×6 | 6
×1 | 1
5*2.85+1*6.23=20.48G (60*2.85+12*6.23 )/2=122.88G
(720*6.85+144*6.23)/8=368.64G
低频共站
基站（频宽Hz） | 带宽（G） | 
 | 均值 | 峰值
4G(20M) | 0.45 | 0.63
5G低频(100M) | 2.4 | 5.6
低频共站（4G+5G低） | 2.85 | 6.23
4G/LTE
3小区, 3载波, 4天线
5G低频
3小区, 64天线
5G单站带宽测算模型
5G回传带宽测算模型
网络层次 网络拓扑
均值站:峰值站=5:1收敛比 8:4:1
回传网带宽需求
接入层
25GE/100GE
汇聚层
N*100GE/400GE
核心层
400GE/N*400GE
*Source：5G按NGMN数据规划原则，4G按实际统计数据并考虑部分裕量
传输网带宽应按单站均值2.85G，峰值6.23G规划

## Slide 55: 5G业务对传输承载的时延要求
5G时延需求
3GPP协议中规定的时延指标：eMBB场景空口用户面时延≤4ms
IMT2020 5G承载白皮书中对时延的分配：
eMBB场景AR业务PDB：10ms
5QI Value | Resource Type | Default Priority Level | Packet Delay Budget | Packet Error Rate | Example Services
80 | Non-GBR | 68 | 10 ms | 10-6 | Low Latency eMBB applications Augmented Reality
传送网
核心网
eMBB
RAN
Latenc
y
Transport Latency
Core Latency
4ms
~1.5
ms
~4.5
ms
6ms
满足eMBB场景低时延业务需要保证网络与基站间的时延在6ms以内，当不需要支持AR类业务时，时延可放宽

## Slide 56: 5G前传的挑战：光纤资源
综合业务接入点（CO）
BBU PTN
1频点
2频点
宏基站示意图
光交箱1
3对光纤 2频点
光交箱2
6对光纤 1频点
光交箱3
3对光纤
光交箱4
6芯光纤
18芯光纤
24芯光纤
6芯光纤
6对光纤
基站D
基站A 基站B 基站C
5G初期（低频组网）：
–单个基站：3个Cell，6根光纤（单纤单向）/3根光纤（但纤双向）
–3G/4G/5G共站：所需光纤资源累加
5G成熟期（高频组网或低频增点）：增加更多的光纤资源
解决方案：WDM

## Slide 57: 5G前传承载方案
O A D
5G DU
AAU
AAU
AAU
O
A
D
无源WDM
O T N
AAU
RRU
25G/50G/100G/200G
n*10G CP
n*25G CPRI/eC
PRI
RI
5G DU
O T N
AAU
AAU
RRU RRU
4G BBU
有源WDM/OTN
有源WDM/OTN方案的优势：
组网灵活：星型、链型、环型组网。
大带宽传送：单通道10G/25G/50G/100G/200G。
多制式前传：同时支持CPRI、eCPRI，兼容4G和5G。
完善的OAM：LOS/LOF/BDI/BEI/AIS/FEC/PT/TTI/DM…
高精度同步：ns级别同步精度。
多业务统一承载：移动宽带、固网宽带、高价值专线等。
无损传输：业务透传，硬管道隔离。
安全可靠：光层保护或电层保护。
有源WDM/OTN方案的优势：
节约光纤：单纤双向或双纤双向，40波/80波。
节约成本：减少光模块数量。
维护简单：无源OAD免维护。
有源WDM/OTN方案的挑战：
彩光模块：封装和功耗做到白光模块水平。
设备管理：无线设备管理彩光模块。
建议：采用时延优化的OTN封装，继承OTN维护手段。
共同的挑战：降低时延！

## Slide 58: 低成本大带宽传输技术
DMT: Discrete Multi-Tone
PAM4: 4-level Pulse Amplitude Modulation
短距非相干超频传输技术：利用低速率光器件实现高速率传输
中长距相干传输技术：可插拔、低成本、低功耗
硅光调制器
CFP/CFP2-DCO光模块

## Slide 59: 超低时延OTN技术
59
5G时延指标类型 | 时延指标
终端-CU（eMBB） | 4ms
终端-CU（uRLLC） | 0.5ms
eV2X | 3~10ms
前传时延（AAU-DU） | 100us
OTN将是5G前传承载的主流技术方案，满足URLLC业务需要对OTN设备时延性能进行进一步优化
OTN时延优化措施包括：
  针对5G前传场景，旁路芯片内不必要的功能模块和FIFO缓存，并对FIFO缓存的深度和资 源调度进行了优化
  优化OTN成帧结构和映射封装方式（OTN lite）
采用更大的支路时隙（TS），如5Gbit/s、25Gbit/s等
目标：单节点时延1us量级

## Slide 60: 主 要 内 容
一、5G系统标准与产业发展概述
二、5G系统核心网络架构与技术三、5G系统传输网络架构与技术
四、5G系统无线网络架构与技术
5G无线网络架构
5G无线网络技术
5G无线网络部署
5G网络频率策略

## Slide 61: 移动通信系统RAN网络架构变迁
2G
3G 4G 5G
NG
BTS
BSC
部分PHY
RRC/PDCP
RRC/PDCP
PHY
RRU
MAC/RLC
MAC/RLC
RRU
DU
CU
AAU
R R
LAPDM
SigL1
RRU
RRC/PDCP
MAC/RLC
PHY
RRU
RNC
Node B
。。。
网元功能：分离——融合——分离
e-NodeB
gNB
23G RAN
4G RAN
5G RAN
R R
LAPDM
SigL1

## Slide 62: SA&NSA网络架构
SA：Standalone，独立组网，建立端到端的
4G/5G网络；
NSA：Non-standalone，非独立组网，5G与
4G联合组网
SA： Option 1、Option 2
NSA：Option 3/3a/3x、Option 4/4a、Option 5、 Option 6 （未入选38.801协议） 、Option 7/7a/7x、 Option 8/8a（未入选38.801协议）
Option 1 SA
EPC + eNB 4G独立组网
Option 2 SA
NGC + GNB 5G独立的新建网络
终端在同一时刻无需同时支持LTE和5G
5G目标 网络形态，
优选
4G独立组网，不涉及 5G

## Slide 63: SA&NSA – OPTION3系列
EPC
LTE
NR
Option 3 NSA
EPC +LTE + NR
控制面由LTE承载并转发，用户面 数据由LTE eNB分流给5G NR
EPC
LTE
NR
EPC
LTE
NR
Option 3a NSA
Option 3x NSA
EPC + LTE + NR
控制面由LTE承载并转发，用户 面数据由EPC分流，LTE与5G独 立传输
EPC +LTE + NR
控制面由LTE承载并转发，由5G NR将数据分流给LTE eNB
对4G网络影响大，性能受限于LTE网络
增加了
EPC复
杂度
对现网影响小，并可提升网络性能

## Slide 64: SA&NSA – OPTION4系列
Option 4 NSA
NGC +NR + LTE
控制面由5G承载并转发，用户面数据由5G NR分流，5G NR和LTE eNB空口传输
Option 4a NSA
EPC + NR + LTE
控制面由5G承载并转发，用户面数据由
NGC分流，LTE与5G独立传输
NGC
LTE
NR
NGC
LTE
NR
增加了
NGC的
复杂度
可提供5G新业务，并具备5G网络性
能

## Slide 65: SA&NSA – OPTION5、6系列
Option 5 NSA
NGC +eLTE
NGC支持LTE，LTE具备独立的控制面和用户 面
Option 6 NSA
EPC + NR
5G具备独立的控制面和用户面
Option 7子集
要求NR后向兼容EPC，且无显著优点

## Slide 66: SA&NSA – OPTION7系列
Option 7 NSA
NGC +LTE + NR
控制面由LTE承载并转发，用户面 数据由LTE eNB分流给5G NR
Option 7a NSA
Option 7x NSA
EPC + LTE + NR
控制面由LTE承载并转发，用户 面数据由NGC分流，LTE与5G 独立传输
EPC +LTE + NR
控制面由LTE承载并转发，由5G NR将数据分流给LTE eNB
受限于
LTE网
络性能
NGC
LTE
NR
NGC
LTE
NR
NGC
LTE
NR
增加了
NGC
复杂度
可提供5G新业务，LTE低频覆盖、

## Slide 67: SA&NSA – 优选的组网架构
NGC +LTE + NR
控制面由LTE承载并转发，数据由LTE eNB和 NR分流
终端支持EN-DC双连接
NGC +NR + LTE
控制面由5G承载并转发，•用户面数据经NR与LTE eNB分流
终端支持EN-DC双连接
EPC +LTE + NR
控制面由LTE承载并转发，数据经NR与LTE eNB分流
对5G新业务支持困难
终端需支持EN-DC双连接
5G目标网络形态，独立的新建网络
终端在同一时刻无需同时支持 LTE和5G，与4G网络间通过互操作实现漫游和切换
EPC
LTE
NR
option3x
NGC
LTE
NR
NGC
LTE
NR
option2
option4
option7x
SA
NSA
option2

## Slide 68: 各方式适用场景和定位（1）
Option2
定位于5G目标方案，5G已经全覆盖
Option2+5
通过5G CORE统一提供业务，业务连续性好
对终端要求低，单连接
对4G无线影响大，需要投资升级支持eLTE。
初期切换次数多。有一定切换时延，比1+2小，需进一步评估是否影响VOLTE业务
定位于5G发展初期，通过5G CORE统一提供业务，对互操作时的质量要求不高
Option1+2
对4G影响小，对终端要求低。EPC与5G CORE互操作。
4G下仅支持传统MBB业务，不支持从5G新业务。
初期切换次数多。切换时延大，影响时延敏感业务（如：VoLTE）
定位：互操作方案最简单，投资最节省，不追求互操作时的业务质量

## Slide 69: 各方式适用场景和定位（2）
Option3
5G边沿的4G基站升级支持双连接，未来投资集中在5G
用于5G CORE还未成熟时，5G定位于对4G的容量补充
仅支持传统MBB业务，不支持5G新业务。通过EPC统一提供业务，和其它方式不兼容
对终端要求高，必须双连接
定位：领先运营商急于初期部署5G宽带业务（解决带宽问题），同时节省投资
Option7
通过5G CORE统一提供业务，利用4G做锚点，业务连续性好
对4G无线影响大，需要规模投资升级支持eLTE
对终端要求高，必须双连接
定位：5G发展初期，通过5G CORE统一提供业务
Option4
更接近目标方案Option2，利用5G做锚点，通过5G CORE统一提供业务
对4G无线影响大，需要投资升级支持eLTE。
对终端要求高，必须双连接
定位：5G覆盖已经有相当规模的阶段/地区，通过5G CORE统一提供业务

## Slide 70: 5G独立组网性能更优，利于运营商掌握5G先发优势
对比项 | SA架构 | NSA架构
组网目标 | 5G目标方案 | 过渡方案，后续需要演进
4G网络影响性 | 无影响 | 4G网络软件升级，传输改造，存在数据迂回
对终端影响性 | 同一时刻仅工作于一种制式 | 4G/5G同时工作，功耗高，实现难度大
新业务支持能力 | 能够很好支持5G新业务 | option3x受限于EPC，对新业务支持存在困难
时延 | 满足5G时延要求 | 受限于4G时延
速率 | 上下行均可多流，速率优势明显 | 上行单发，无SU-MIMO，同时影响下行赋形增益
建设成本 | 初期建网成本较高，一次到位 | 初期5G投入较少，但前期对4G改造，终极网络成本比SA高

## Slide 71: 主流运营商的考虑
领先运营商：NTT、AT&T、SKT、沃达丰
– 先采用OPTION3，再演变为OPTION7/4/2等
特点：初期不引入5G CORE，5G NR通过EPC接入
NTT：OPTION3--->OPTION2
AT&T：OPTION3--->OPTION7--->OPTION4--->OPTION2
国内运营商
中国移动可能采用OPTION1+2：EPC和5GC互操作
欧洲小运营商
采用OPTION7：对5G部署不急迫，成熟时直接引入5GC
意大利电信：OPTION5+OPTION7--->OPTION2
运营商的策略会根据业务规划和竞争态势的变化、技术成熟度调整

## Slide 72: 4G和5G将长期共存和互补
5G网络不像4G一样全覆盖，4G和5G网络长期共存和互补
保护4G投资，最大化4G网络价值和优势；
4G用户/客户和业务未来需要向5G演进和迁移；
网络覆盖
4G：解决全覆盖
5G：初期热点覆盖为主
业务承载
4G：VoLTE语音、中高速数据广域覆盖业务
5G：特色业务， AR/VR、高清视频、网络切片、局部高速数据业务
物联网
当前物联网应用对5G
需求不迫切
现阶段以NBIoT、
eMTC业务为主要手段
后续根据业务需求演进
合作拓展
面向5G业务前景，确
定合作领域，进行重点行业布局
通过4G网络探索合作模式、商业模式，未来向5G迁移。

## Slide 73: 现阶段网络部署方式的分析和建议
建议首选SA方式进行网络部署
SA组网优势明显：
5G信令信道无法连续覆盖？
  多厂家仿真结果5G控制信道不受限，支持独立组 网
显著提升上行速率？
  5G覆盖良好区域，采用NSA会造成5G的速率损失
业务连续性提升？
  话音：5G区域VoNR可连续，亦可回落4G
  PS业务不敏感，仅在覆盖边界有影响
对现网无影响
充分发挥MIMO性能，具备速率优势
新业务支撑能力强，初期即同时引入
NGC和NR，可以提供5G的全业务支持
  采用NGC，支持各类5G新业务
  网络速率和时延均满足5G要求
NSA组网的必要性分析

## Slide 74: NSA与现网4G FDD/TDD协作需求
A
根据4G网络现状，需要同时支持NR+TDD及 NR+FDD双连接
B
仅支持NR+FDD双链接
A
仅支持NR+TDD双链接
B
需要修改现网FDD与TDD终端驻留及接入优先级，导致大量终端占用在FDD上，影响FDD作为托底网络的功能。
TDD弱覆盖或无覆盖时，除option4外无法正常使用5G网络，且FDD覆盖优势及上行带宽优势未充分利用。.

## Slide 75: 5G接入网方案部署
底层功能划分方案：
– 便于控制面集中，利于无线资源干扰协调；可以采用虚拟化平台；
高层功能划分方案：3GPP标准确定了option2：
— PDCP上移便于形成数据锚点，便于支持用户面的双连接/多连接
待讨论，目前采用的option8（eCPRI 接口）方案和option7是比较热门的考虑
CU-DU划分会增加设备间交互复杂度，可能增加系统时延。
PDCP
Low- RLC
High- MAC
Low- MAC
High- PHY
Low-PHY
PDCP
Low- RLC
High- MAC
Low- MAC
High- PHY
Low-PHY
Option 5
Option 4
Option 6
Option 7
Option 2
Option 1
RRC
RRC
RF
RF
Option 8
Data
Data
High- RLC
High- RLC
Option 3
CU
DU
5G接入网架构方案- CU/DU方案划分
更多协议栈功能位于CU，集中化程度增加
要求更大传输带宽、更低时延
UP
L1'
RRU
BBU
EPC
Backhaul
CPRI
CN
CU
DU
RRU
Fronthaul-II
Backhaul
Fronthaul-I
RF
L1",L2-RT
L2-NRT,L3
UP
core CP/UP
4G
5G

## Slide 76: CU/DU分离架构
F1
CU设备
基带非实时处理
通用硬件平台，NFV虚拟化实现
RRC
PDCP
F1
F1
RLC
MAC
PHY
CPRI或eCPRI
RF
DU设备，基带实时处理，专用硬件平台
时延：eMBB(百微妙级 ) uRLLC(几十微妙 )
前传带宽：eMBB(约二十几Gbps@100MHz )
时延：eMBB(几毫秒 )
中传带宽：eMBB(几Gbps@100MHz )

## Slide 77: 5G接入网方案部署
切换方案 | 资源集中度 | 协同性能 | 传输带宽要求 | 传输时延要求
option1 | RRC | 不支持 | 低 | 宽松
option2 | RRC+L2(部分） |  |  | 
option3 |  |  |  | 
option5 |  | 集中化调度 |  | 较严
option6 | RRC+L2 | 集中化调度、多小区干扰协调 |  | 严格
option7 | RRC+L2+PHY(部分） | 集中化调度、多小区干扰协调上行高级接受机 | 中 | 
option8 | RRC+L2+PHY | 集中化调度、多小区干扰协调上行高级接受机 | 高 | 
CU/DU方案策略比较
Option4:对传输时延要求很高,且未看到其他性能增益，后续基本不考虑该方案。

## Slide 78: 5G接入网方案部署
网络架构整体部署
中心处理虚拟化
基于SDN/NFV架构，基于虚拟化软件平台
软件定义核心网
软件定义L3
多种接入架构并存
传统 BBU+RRU ,
分布式 picoRRU
一体化Smallcell
CU+DU+AAU
CU+一体化DU
RRU
BBU
S1/X2
Smallcell
Large scale antenna
CPRI
RF
PHY
L2
L3
CPRI
Local RRM/SON
CPRI RF
antenna
CPRI Switch
pRRU
PHY
antenna
RF
L2
Local RRM/SON
L3
L2 PHY RF
antenna
antenna
RF
Centralized L3+
Centralized RRM/SON
Edge vEPC
NFV app
PDCP
SDN/NFV
vEPC
vGW
CDN
SW
ASIC
antenna
SeGW
一体化DU
Edge cloud
Core cloud
Internet App
MEC
L2
PHY CPRI
DU
AAU

## Slide 79: 5G基站部署方案
CU-DU分离
传统BBU+RRU方案
  优点：网络结构简单，减少基站节点
  BBU远端部署
  BBU集中放置
    减少前端机房需求
    传输带宽需求巨大
一体化基站方案（热点场景）
适合Smallcell（成本低，部署灵活，不方便站间协同）
也可以CU集中，DU+RRU一体化；
CU（中央单元）－DU（分布单元）分离
  CU可以基于服务器，支持虚拟化，便于基站间/系统间协同；增加传输处理节点，增加业务面时延
  DU远端部署
  DU集中部署（问题同BBU集中放置）
  CU中心机房部署
  CU区域中心，与MEC结合部署（机场，大型购物中心等热点区域）
说明：
CU-DU分离目的是，通过基带部分功能上移，避免5G高速率下的传统BBU-RRU间 CPRI接口传输带宽问题。同时便于控制面的集中，为多业务提供灵活的配置能力。

## Slide 80: 5G无线技术路线

## Slide 81: 5G网络主要无线技术特征

## Slide 82: 5G超大规模天线技术
CSI-3
CSI-2
CSI-1
CSI-4
CSI measurement &
feedback
Transmission

## Slide 83: 5G系统新型多址技术
F-OFDM波形技术：根据业务灵活配置
SCMA稀疏码本多址：多维调制、扩频
PDMA图样多址：功率域、空间域、码域
MUSA多用户多址：非线性SIC接收机

## Slide 84: 5G系统新型双工技术
小基站根据上下行业务量灵活自适应
上下行信号对称统一消除上下行干扰
宏站管理、控制；小站业务、低功率
灵活双工
全双工
自干扰抑制
空间域：天线位置、空间零陷波束、高隔离收发天线。
射频域：构建与接收自干扰信号幅相相反的对消信号。数字域：残存线性与非线性自干扰进行重建消除。
TX
RX

## Slide 85: 5G系统超密集组网技术
超密集组网UDN场景

## Slide 86: 5G系统低时延高可靠技术
空口传输
接收时延
编码、调 制、映射、 IFFT
发送时延
组包调度
FFT、信道估 解包
计 反馈
解调、译码
物理层接收 L2处理
空口时延分解示意图
发送侧
接收侧
LTE空口时延需求
L2处理 物理层发送
ITU：1ms 3GPP：0.5ms
5G空口时延指标

## Slide 87: 5G网络高频段信号传输技术
高频段通信是5G新空口满足20Gbps峰值速率和10Tbps/km2 吞吐量的最有效技术
射频技术研究
天线阵列
射频收发单元
数字单元
波束控制器
……
59-64
71-76
81-86
92-100
100
40.5
59
40.5-42.3
59
24.65-27-29.5
31.8-33.4
20
40.5
5.925
20
5.925-7.145
10-10.6 12.75-13.25 14.3-15.35
高优先级
中优先级
频率单位：GHz
47 47.2-48.4-50.2 50.4-52.6
潜在频谱分析和信道建模
多天线传输及基于波束赋形接入控制
组网方式
Blind spot
Corner case LOS area1
NLOS area1
F_low
F_high
interference
 | DAC
 | DAC
 | DAC
PA
0
S
LNA
LNA
 | ADC | 
 | ADC | 
 | ADC | 
0
r
K
r
Sk
RF
NT
t
t
2

1
t

PA
PA
LNA
NT
NR
RF
K  NT 维加权矩阵
RF
NT 维DAC
NT  N 维
RF T
功分网络
RF R
NR  N 维
功分网络
RF
t 1 |  | 
t 2 |  | 
t NT RF |  | 
N 维ADC NRF
R R  K维加权矩阵
1
t

t
1
NT
t
发端移
相器
收端移相器
R
1

R
2

R
NR


## Slide 88: 5G网络灵活频谱共享技术
灵活频谱共享是LTE演进和5G新空口充分利用潜在频率资源的有效方式
宏小区
微小区
微小区
频率
宏小区
微小区
频率
宏小区
微小区
不同多运营商间动态共享频谱
TV
宏小区
微小区
微小区
微小区
频率
IMT
卫星
TV
…
…
卫星
动态使用
PS
5G
5G
5G
非5G
非5G
非5G
非5G
频率
5G
非5G
5G
频率
非5G
5G
Primary System
Database
LTE动态使用非授权频谱
(LTE-U)
灵活频谱共享的应用场景
IMT系统内多个制式间
的动态频谱共享
IMT系统动态机会使用其它
业务的授权空闲频谱

## Slide 89: 内容回顾与问题研讨
思考题：
5G网络特点性能指标？
5G核心网架构与技术？
5G核心网架构与技术？
5G无线网架构与技术？
一、 5G系统标准与产业发展概述
三、 5G系统传输网络架构与技术
二、5G系统核心网络架构与技术
四、 5G系统无线网络架构与技术