## Slide 1
5G基站开通调测与车联网实训答辩
汇报人：张国斌 袁晶晶 莫慧琳 谭潇华 杨一浩 娄培鑫 赵文桐 谭家乐
2025年11月27日
指导老师：王琪

## Slide 2
content
目录
01
5G基站部署与网络配置
02
基站开通与测试
03
车联网场景建模

## Slide 3
5G基站部署与网络配置
01

## Slide 4
AMF，Access and Mobility Management Function，接入和移动性管理功能。
AMF
SMF
UPF
业务服务器
(R)AN
UE
OMC服务器
核心网
业务平台
终端
接入网
操作维护平台
SMF（Session Management Function，会话管理功能）是会话管理功能实体。
UPF（User Plane Function，用户面管理功能）是用户面功能实体，其类似于4G下的GW（SGW+PGW）。最主要的功能是负责数据包的路由转发、Qos流映射。
RAN，Radio Access Network，无线接入网。可以简单理解为基站设备。
在4G网络中为基站（BBU）、RRU、天线所组成的无线接入网络；
在5G网络中则为BBU和AAU组成的无线接入网。
AAU可以理解为RRU+天线。

## Slide 6
射频单元中 N41、N78、N79 频段的差异
频段 | 频率范围 | 频段类型 | 运营商 | 带宽 | 覆盖能力 | 穿透能力 | 速率潜力
N41 | 2515-2675 MHz | 中低频 | 中国移动 | 100-160 MHz | 较强 | 较强 | 中
N78 | 3300–3800 MHz | 中频 | 中国电信 & 联通 | 200 MHz | 中等 | 一般 | 高
N79 | 4400–5000 MHz | 中高频 | 中国移动、中国广电 | 100 MHz | 较弱 | 较差 | 极高

## Slide 7
小区最大发射功率（dbm）=10*log（射频设备最大发射功率*1000）【结果向下取整】

## Slide 8
射频规划与小区参数设置
射频规划
根据覆盖需求确定AAU方位角与下倾角，N78频段用于电联组网，N41频段归属移动网络，二者频点不同需区分配置。
PCI分配
小区物理层ID（PCI）需避免模3干扰，结合射频编号对应设置，确保相邻小区PCI不冲突以保障同步信号正常。
下倾角计算
机械下倾角设为30°，结合天线挂高25米控制覆盖范围，防止越区干扰并优化波束指向。
功率转换
最大发射功率由240W换算为dBm：10×log(240000/1)=53.8≈53dBm，配置时需向下取整确保符合标准。

## Slide 9
实施传输与核心网路由配置，准确填写IPV6地址格式并校验网关与子网掩码关系
IPv6网络配置
地址格式
128位地址，用十六进制表示，分为8段每段4位。
可省略前导零，连续全零段可用双冒号::缩写。
网关确定
通过子网掩码与IPv6地址‘相与’运算得出本地网关。
正确配置网关确保基站与核心网及OMC路由可达。
核心网路由
需配置三条通往外部网络的路由，明确目的地址、下一跳和接口。
控制面与用户面路径分离，SMF到UPF路由不包含在内。
传输参数
本地网关IP后两位为5，对端设备一般设置为6。
需核对参数，确保OMC、核心网与业务服务器通信畅通。
路由可达性
基站需正确指向核心网路由，避免通信中断。
OMC管理通道依赖网关和路由配置的准确性。
配置验证
检测IPv6连通性。
检查设备参数是否和工程背景相匹配。

## Slide 10
基站开通与测试
02

## Slide 11
遵循标准开通流程：从硬件连接、数据调试、状态确认到基站开通调测
硬件连接
完成BBU板卡、设备间的正确对接，确保物理链路稳固。检查各设备端口连接状态，防止错接导致通信中断。
数据调试
按工程背景对BBU进行规划、调试，确保设备参数与工程背景相对应。
状态确认
检查板卡状态与线路连接。确保所有模块运行正常，为后续配置文件下载和基站启动做好准备。
基站开通调测
完成所有操作后，进行基站启动，待设备启动成功后可进行业务验证。

## Slide 12
板卡规划
设备接口规划
设备连接
GPS安装
BBU设备连接规划

## Slide 13
构建NR本地小区并完成邻区关系配置，
依据GNB全球ID匹配邻区信息表项
小区建立
根据仿真背景配置NR本地小区，选择正确的频段、带宽和PCI参数，确保小区ID与物理层配置一致，完成基础覆盖规划。
邻区匹配
依据邻区关系中的GNB全球ID和小区ID，查找对应邻区信息表项，正确填入目标邻区的频点与PCI，避免切换失败。
配置校验
提交配置后检查系统提示，确认邻区信息无红色报错，通过‘全绿’状态验证邻区关系配置完整且符合组网要求。

## Slide 14
开展业务验证测试

## Slide 15
车联网场景建模
03

## Slide 16
理解V2X通信架构，区分Uu接口（终端-基站）与PC5接口（直通链路）在V2V/V2I中的作用
01
V2X架构解析
V2X通信包含Uu接口与PC5接口两种模式。Uu用于终端与基站间的广域连接，PC5支持车与车、车与基础设施间的直接通信，实现低时延交互。
02
Uu接口作用
Uu接口基于N41频段（移动）或N78频段（电联），承载V2N通信，支持车辆接入网络获取远程服务，如导航更新与云端预警信息推送。
03
PC5直通应用
PC5接口在V2V和V2I场景中实现无需基站的直连通信，用于前碰撞预警（FCW）和信号相位提醒，显著降低端到端时延，提升行车安全。

## Slide 17
配置车联网仿真参数，设定前车RV与后车HV相对速度以满足FCW前碰撞预警触发条件
FCW触发条件
前碰撞预警系统（FCW）基于两车相对速度与距离判断风险，当后车HV接近前车RV时间小于3.1秒时触发告警，确保及时响应避免追尾事故。
车速参数设置
仿真中需设定汽车的速度，通过调整相对运动参数验证FCW灵敏度，确保低时延通信下预警信息实时可靠传输。
V2V通信机制
车辆间通过PC5接口直连通信实现V2V数据交换，无需基站转发，降低时延，提升防碰撞系统的响应效率与可靠性。
安全距离建模
根据相对速度动态计算安全车距，结合信号相位与时间（SPaT）信息优化驾驶行为，对智能信号灯进行配置，在交叉路口等复杂场景提升行车安全性。

## Slide 18
实现低时延通信防碰撞机制，利用信号相位与时间（SPaT）数据优化车辆通行策略
低时延通信
5G URLLC特性保障车联网络端到端时延低于10ms，满足车辆高速移动下的实时交互需求，为防碰撞提供可靠通信基础。
PC5直连链路
V2V通过PC5接口实现设备间直接通信，无需基站转发，显著降低时延，提升紧急制动预警响应速度与可靠性。
FCW触发机制
当前后车相对速度超过阈值且距离过近时，系统基于雷达与通信数据判断碰撞风险，自动触发前碰撞预警。
SPaT数据应用
信号相位与时间信息由RSU广播，帮助车辆预知红绿灯变化，优化加减速策略，减少急刹并提升通行效率。
协同防碰撞
结合SPaT与PC5通信，实现交叉路口多车协同决策，避免盲区碰撞，提升复杂交通环境下的行车安全性。

## Slide 19
集成路边单元（RSU）作为UE基站类型，支持交通灯信息广播与动态路径引导功能
01
RSU核心作用
路边单元作为车路协同的核心枢纽，承担信息广播与数据交互功能。其基站角色支持车辆与基础设施间的高效通信。RSU提升整体交通系统的智能化水平。
02
PC5接口通信
通过PC5接口实现直连通信，RSU广播SPaT等实时交通信号信息。该接口保障低延迟与高可靠性。通信不依赖蜂窝网络，增强覆盖稳定性。
03
交通信息广播
RSU持续广播交通灯相位与时间（SPaT）数据。结合车辆位置实现精准信号预测。信息用于支持驾驶决策与车速引导。
04
定位与地图融合
集成GPS与高精度地图数据，提升车辆环境感知能力。定位信息用于匹配信号配时策略。实现空间与时间的协同优化。
05
安全预警支持
基于实时信息提供前向碰撞预警功能。提前识别潜在风险场景。有效降低交通事故发生概率。
06
绿波通行策略
利用信号周期数据规划连续通行窗口。引导车辆保持最佳车速通过多个路口。减少停车次数，提高通行效率。
07
动态路径优化
根据实时路况与信号周期生成最优路径。动态调整推荐路线以避开拥堵。提升出行效率与能源利用率。
08
节能高效出行
通过车速引导与路径优化减少怠速等待时间。降低燃油消耗与排放。推动智能网联环境下的可持续交通发展。

## Slide 20
车联网校验成功

## Slide 21
THANKS
2025年11月27日
指导老师：王琪
汇报人：张国斌 袁晶晶 莫慧琳 谭潇华 杨一浩 娄培鑫 赵文桐 谭家乐