## Slide 2
LTE/无/线/网/络/优/化
项目四 LTE单站优化

## Slide 3
LTE单站优化概述
学习目标
1
2
LTE单站优化流程

## Slide 4
目 录
一、任务1 LTE单站优化概述
二、任务2 室内外单站优化流程

## Slide 5
一、LTE单站优化的概述
1.1 什么是单站优化
单站优化就是单一基站站点的优化简称，也称单验。在网优工作开始前，首先针对需要优化区域的站点信息进行重点参数核查，确认小区配置参数与规划结果是否一致，如不一致需要及时提交工程开通人员进行修改。
站点开通时的可以设置统一的开站模板，开站模板中涉及一些参数由规划确定，各个站点设置不一致，需要手动设置，往往出现不一致现象。重点参数包括：经纬度、频率、邻区、PCI、功率、切换/重选参数、PRACH相关参数等。参数核查准确无误后，对于单站进行遍历覆盖测试，详细了解每个站点的覆盖情况，以及各扇区系统性能，为后续簇优化准备。

## Slide 6
一、LTE单站优化的概述
1.2 单站优化的重要性
第一、运营商的每个基站建设前期都是由设计院根据当前网络或日后的网络需求，给出合理的建设方案，再由施工单位进行具体施工建设，为了防止在这过程中出现较大误差而导致后续优化工作的延误，例如基站实际位置的经纬度是否与规划时的经纬度误差小于100米，天线实际挂高、基站实地的覆盖环境（避免周围的障碍物阻挡基站覆盖）等。
第二、基站建设最终的目的是要形成一定规模的网络，提供给用户所需的服务，在入网和使用前必须进行单验，保证基站各项业务正常，入网后对现有网络无影响，可以为用户提供正常服务。

## Slide 7
一、LTE单站优化的概述
1.3 单站优化的流程

## Slide 8
二、LTE单站优化的流程
2.1 单站优化的类别
单站优化按照基站覆盖的场景不同分为室外单站优化和室内单站优化两种。
第一、室外单站优化，基站大多建设在建筑物外部顶端或单独的铁塔，用于室外道路的网络覆盖，俗称宏站，范围较大，吸收用户量较大。
第二、室内单站优化，基站一般建设在建筑物内部，基站天线布置在规划的楼层的屋顶，用于室内空间的覆盖，多用于室外基站覆盖室内时效果不好的建筑或重点场所，俗称室分，范围有限，吸收用户量有限。
不同场景的单站优化工作也不相同，例如室外基站优化时需要核查经纬度，而室内基站无经纬度核查。具体的优化工作下面进行讲解。

## Slide 9
二、LTE单站优化的流程
2.2 室外宏站单站优化
2.2.1 室外宏站单站优化流程
站点规划
新站开通负责人
工程施工（建议施工队或者督导取基站GPS点，与设计院提供GPS点信息进行核对，防止漂站）
报告更新
基站人员上站进行安装检查，对基站进行试开通，是开通正常取得GPS点后闭站，通知规划人员。
规划人员规划好小区数据，发给维护人员，并抄送优化人员。
维护人员对各小区加载数据，小区名更改为入网名，完成后通知优化人员开通。
优化人员测试前对邻区常规参数进行检查优化，通知维护人员开通基站，对各小区进行功能验证并优化。

## Slide 10
二、LTE单站优化的流程
2.2 室外宏站单站优化
2.2.2 测试前准备
站点状态检查：在站点测试前，首先需要准备待测区域多个基站或单个基站的小区清单，并确认这些待测小区状态正常。
配置数据检查：在站点测试前，需要采集网络规划配置的数据以及基站数据库中配置的其他数据，并检查实际配置的数据与规划数据是否一致。在测试前必须取得待测站点各小区的站点位置、TA、UARFCN、PCI等。
测试站点选择：为了保证测试的业务由待测小区提供，在选择测试点时，选择目标小区信号强度较强且其他小区信号相对较弱的位置进行小区设备功能测试。

## Slide 11
二、LTE单站优化的流程
2.2 室外宏站单站优化
2.2.3 IDLE模式下验证工作
频率检查：在路测软件上检查各小区频点是否正确
PCI检查：在路测软件上检查各小区PCI是否正确
TA检查：在路测软件上检查各小区TA是否正确
小区重选：在路测软件上测试检查小区重选参数是否设置正常，并进行站内小区重选

## Slide 12
二、LTE单站优化的流程
2.2 室外宏站单站优化
2.2.4 Connect模式下验证工作
Attach激活成功率：终端随机接入网络并进行attach激活，需要统计终端attach激活成功率，如果存在问题，需要定位解决后重新测试
随机接入成功率：终端随机接入网络，msg5完成后认为随机接入成功，需要统计随机接入成功率，如果存在问题，需要定位解决并重新测试。
寻呼测试：网络侧下发寻呼指令，检查终端是否可以从idle状态顺利进入active状态
切换测试：利用UE进行不间断测试，切换是否正常
上传下载业务测试：终端进行指定ftp业务，保持3min，统计上传下载速率

## Slide 13
二、LTE单站优化的流程
2.3 室内分布单站优化
2.3.1 测试前准备
信息准备：测试前需要先期获取测试点的相关信息，包括站点名称、位置、室内分区、室外邻区、楼层平面图、系统设计图、物业联系人和联系方式、测试点承建集成商的信息等。
测试设备仪表准备：测试终端及数据线1套、其他终端(含充电器) 8部；测试软件和软件狗1套、笔记本电脑1部、数据卡2～3张、SIM卡(对应所有终端和数据卡数量)、信令跟踪分析仪1部(如K1297)、SiteMaster1部、蓄电池和逆变器及多用插座1套。
测试人员准备：一般参加测试的人数2～3人，以及相应的联系方式。

## Slide 14
二、LTE单站优化的流程
2.3 室内分布单站优化
2.3.2 覆盖性能测试
选择室内测试路线，测试路线应遍历室内主要覆盖区；
根据测试路线，抽样选取典型天线点位，使用频谱仪对该点位天线口信号RSRP功率进行测试。每层抽样数量不少于该层总数的30％；
打开路测软件，在室内以步行速度沿测试路线测试。路测仪记录接收的RSRP、SINR、PCI等数据；
打开路测软件，在室外20米周边范围内以步行速度环绕建筑物，测试终端锁定室内目标小区进行测试，路测仪记录接收的RSRP、SINR、PCI等数据

## Slide 15
二、LTE单站优化的流程
2.3 室内分布单站优化
2.3.3 覆盖指标要求
满足国家有关环保要求，电磁辐射值必须满足国家标准《电磁辐射防护规范》要求的室内天线载波最大发射功率小于15dBm；
室内90％区域RSRP＞-85dBm，SINR＞15；
室内用户应由室内覆盖系统提供主导频，并比室外最强信号高5dB以上；
室内泄露控制，信号泄露楼外20米处RSRP＜-90dBm；
各天线出口功率≥65dB，且天线口PCCPCH功率在0～5dBm，考虑覆盖要求，部分场合可达7dBm，且与设计值偏差不大于3dB

## Slide 16
二、LTE单站优化的流程
2.3 室内分布单站优化
2.3.4 覆盖指标要求
覆盖性能详细指标列举如下：
测试指标 | 测试项 | 指标要求
覆盖指标 | RSRP和SINR | RSRP ＞ -85dBm，90%区域；SINR ＞ 15，90%区域； 室内信号应作为主导，信号电平大于室外最强信号5dB以上；室外20米处，室内泄露信号的RSRP＜-90dBm； 室内天线MCL≥65dB,天线口RSRP功率在0～5dBm，部分场合可达7dBm；

## Slide 17
二、LTE单站优化的流程
2.3 室内分布单站优化
2.3.5 系统性能测试
Attach激活成功率：测试统计PS附着(attach)成功率，平均附着(attach)时间
1）选择室内测试路线，测试路线应遍历室内主要覆盖区；
2）使用一部UE发起PS附着(attach)，如不能成功，等候20秒后重新附着；如成功，保持30秒，去附着，等候20秒后重新附着；在每个点记录附着尝试次数、成功次数、成功附着时间，总的附着次数不小于200次。

## Slide 18
二、LTE单站优化的流程
2.3 室内分布单站优化
2.3.5 系统性能测试
系统内切换测试：在室内小区内以及室内外交界处选取能发生室内小区间和室内1）选择室内测试路线，测试路线应遍历室内主要覆盖区；
外小区间切换的测试点(如建筑物出入口处、地下停车场出入口处、电梯等)
1）使用一部UE激活，如不能成功，等候20秒后重新激活，直到成功；
2）进行FTP下载一个大文件；
3）网络侧(OMCR)统计切换时延；切换次数不小于200次。

## Slide 19
二、LTE单站优化的流程
2.3 室内分布单站优化
2.3.5 系统性能测试
Ping测试：在室内小区内选择几个典型的测试点，在每个点进行以下测试：近点(RSRP>-65dBm)、中点(RSRP>-75dBm)、远点(RSRP>-85dBm)；每个测试点使用一部UE发起PDP激活，激活成功后使用网络命令ping事先指定的服务器，ping命令包长500byte，发送100次；记录发送次数、成功次数、成功情况下的平均时延。

## Slide 20
二、LTE单站优化的流程
2.3 室内分布单站优化
2.3.5 系统性能测试
上传下载业务测试：在室内小区内选择几个典型的测试点，在每个点进行以下测试：近点(RSRP>-65dBm)、中点(RSRP>-75dBm)、远点(RSRP>-85dBm)。
1）路测仪记录业务信道下行BLER；
2）在网络侧记录业务信道上行BLER；
3）打开DuMeter记录下载速率；每个测试点用1部测试UE发起业务，如不能成功，等候20秒后重新激活，直到成功；下载一个大文件，记录FTP上传/下载速率和上下行BLER、MCS、调度测试；每个点重复3次

## Slide 21
项目总结
掌握单站优化的概念及重要性
1
2
明确单站优化的具体流程及区别