## Slide 1: 《无线网络规划与优化》
教师：吴静

## Slide 2
课程简介
01
课程介绍:
以项目化教学方式为基础，以LTE无线网络测试/优化岗位技能要求为目标，以工作过程为主线组织内容，全面介绍了LTE无线网络规划与优化的基本原理及应用。
02
课程核心知识：
LTE网络基本结构、LTE无线网络规划和网络优化基本原理以及关键技术等专业知识，单站优化、簇优化和全网优化的方法和策略，以及网络中常见覆盖、接入和切换问题的优化方法。
03
培养技能目标：
掌握LTE 4G移动通信的基础知识，LTE 网络规划的流程与方法，覆盖规划、容量规划、参数规划，LTE网络优化的流程与方法，LTE基本信令流程以及常见网络问题的定位、处理思路与分析方法等相关知识。具备LTE无线信号测试、数据分析、问题优化解决以及报告撰写的能力。

## Slide 3
课程简介

## Slide 4
理论篇
项目一：LTE网络的认知

## Slide 5
任务分解

## Slide 6: 任务一：走进LTE系统
01
任务描述:
本任务首先介绍了LTE的定义、LTE的发展与演进，LTE的频谱分配和主要设计目标。探究了LTE的系统架构，充分认识LTE系统架构的各个组成部分。
02
学习目标：
了解LTE的定义、LTE的演进历程和发展前景。
熟悉LTE频谱、频点的概念与频段范围，以及LTE各主要性能指标的特点与内涵。
掌握LTE的系统架构以及各网元的功能。

## Slide 7: 任务一：走进LTE系统
浅析LTE
1.1 什么是LTE
什么是LTE
LTE（Long Term Evolution 长期演进）是3GPP主导制定的无线通信技术，是基于GSM / EDGE和UMTS / HSPA技术的移动设备和数据终端的高速无线通信标准。
LTE通常称作4G LTE，但是正如LTE的Advanced Release 8和9协议所规定的那样，它不符合4G无线业务的技术标准。

## Slide 8: 任务一：走进LTE系统
浅析LTE
1.1 什么是LTE
LTE分为两种制式：TDD-LTE和FDD-LTE。
A
TDD代表时分双工，也就是说上下行在同一频段上按照时间分配交叉进行;
TDD
B
FDD代表频分双工，则是上下行分处不同频段同时进行。
FDD

## Slide 9: 任务一：走进LTE系统
浅析LTE
1.1 什么是LTE
TDD相对FDD优势
①可灵活配置频率
②可很好的支持非对称业务；
③可降低设备成本；
④可降低设备的复杂度；
⑤可更好采用传输预处理技术，如预RAKE技术、联合传输（JT）技术、智能天线技术等，能有效地降低移动终端的处理复杂性。
TDD相对FDD不足
①TDD方式的发射时间大约只有FDD的一半，如果TDD要发送和FDD同样多的数据，就要增大TDD的发送功率；
②TDD基站的覆盖范围明显小于FDD基站；
③TDD系统收发信道同频，无法进行干扰隔离，系统内和系统间存在干扰；
④为避免与其他无线系统之间的干扰，TDD需预留较大的保护带，影响整体频谱利用效率。

## Slide 10: 任务一：走进LTE系统
浅析LTE
1.1 什么是LTE
为什么要发展LTE
保证3GPP在更长时间内的竞争力
应对来自于WiMAX的市场压力

## Slide 11: 任务一：走进LTE系统
浅析LTE
1.2 LTE发展与演进
移动通信网络演进过程

## Slide 12: 任务一：走进LTE系统
浅析LTE
1.2 LTE发展与演进
LTE标准进展

## Slide 13: 任务一：走进LTE系统
浅析LTE
1.2 LTE发展与演进
功能需求
标准建立
LTE/SAE 实验局开通
TSG RAN
TSG SA
TSG CT
PCG
TSG GERAN
成员
发起者
LTE系统的领导组织

## Slide 14: 任务一：走进LTE系统
浅析LTE
1.2 LTE发展与演进
3GPP，NGMN 和 LSTI的关系
NGMN
需求制定
3GPP
标准制定
LSTI
测试与试验
需求
标准
需求
汇报
NGMN：由全球主要移动运营商发起的、旨在引导和推动无线网络演进与发展的组织
3GPP：移动通信系统标准制定组织
LSTI：设备制造商与运营商联合成立的测试组织，通过联合测试与试验推动LTE的产业化进程

## Slide 15: 任务一：走进LTE系统
浅析LTE
1.2 LTE发展与演进
3GPP组织架构

## Slide 16: 任务一：走进LTE系统
2. 解析LTE的主要设计目标
1.1 LTE的频谱划分
E-UTRA Band | Uplink (UL) |  |  | Downlink (DL) |  |  | Duplex Mode
 | FUL_low – FUL_high |  |  | FDL_low – FDL_high |  |  | 
1 | 1920 MHz | – | 1980 MHz | 2110 MHz | – | 2170 MHz | FDD
2 | 1850 MHz | – | 1910 MHz | 1930 MHz | – | 1990 MHz | FDD
3 | 1710 MHz | – | 1785 MHz | 1805 MHz | – | 1880 MHz | FDD
4 | 1710 MHz | – | 1755 MHz | 2110 MHz | – | 2155 MHz | FDD
5 | 824 MHz | – | 849 MHz | 869 MHz | – | 894MHz | FDD
6 | 830 MHz | – | 840 MHz | 875 MHz | – | 885 MHz | FDD
7 | 2500 MHz | – | 2570 MHz | 2620 MHz | – | 2690 MHz | FDD
8 | 880 MHz | – | 915 MHz | 925 MHz | – | 960 MHz | FDD
9 | 1749.9 MHz | – | 1784.9 MHz | 1844.9 MHz | – | 1879.9 MHz | FDD
10 | 1710 MHz | – | 1770 MHz | 2110 MHz | – | 2170 MHz | FDD
11 | 1427.9 MHz | – | 1452.9 MHz | 1475.9 MHz | – | 1500.9 MHz | FDD
12 | 698 MHz | – | 716 MHz | 728 MHz | – | 746 MHz | FDD
13 | 777 MHz | – | 787 MHz | 746 MHz | – | 756 MHz | FDD
14 | 788 MHz | – | 798 MHz | 758 MHz | – | 768 MHz | FDD
… | … |  |  | … |  |  | …
17 | 704 MHz | – | 716 MHz | 734 MHz | – | 746 MHz | FDD
... | … |  |  | … |  |  | …
E-UTRA Band | Uplink (UL) |  |  | Downlink (DL) |  |  | Duplex Mode
 | FUL_low – FUL_high |  |  | FDL_low – FDL_high |  |  | 
33 | 1900 MHz | – | 1920 MHz | 1900 MHz | – | 1920 MHz | TDD
34 | 2010 MHz | – | 2025 MHz | 2010 MHz | – | 2025 MHz | TDD
35 | 1850 MHz | – | 1910 MHz | 1850 MHz | – | 1910 MHz | TDD
36 | 1930 MHz | – | 1990 MHz | 1930 MHz | – | 1990 MHz | TDD
37 | 1910 MHz | – | 1930 MHz | 1910 MHz | – | 1930 MHz | TDD
38 | 2570 MHz | – | 2620 MHz | 2570 MHz | – | 2620 MHz | TDD
39 | 1880 MHz | – | 1920 MHz | 1880 MHz | – | 1920 MHz | TDD
40 | 2300 MHz | – | 2400 MHz | 2300 MHz | – | 2400 MHz | TDD
TDD模式支持频段
FDD模式支持频段
根据LTE R8协议：
  支持两种双工模式：FDD和TDD
  支持多种频段，从700MHz到2.6GHz
  支持多种带宽配置，协议规定以下带宽配置：1.4MHz, 3MHz, 5MHz, 10MHz, 15MHz, 20MHz

## Slide 17: 任务一：走进LTE系统
运营商 | 上行频谱率（MHz） | 下行频谱率（MHz） | 带宽 | 合计款频（MHz） | 制式 | 
中国移动 | 890-909 | 935-954 | 19 | 179 | GSM900 | 2G
 | 1710-1725 | 1805-1820 | 15 |  | DCS1800 | 25
 | 2010-2025 | 210-2025 | 15 |  | TD-SCDMA | 3G
 | 1880-1900 | 1880-1900 | 130 |  | TD-LTE | 4G
 | 2320-2370 | 2320-2370 |  |  |  | 
 | 2575-2635 | 2575-2635 |  |  |  | 
中国联通 | 909-915 | 954-960 | 6 | 81 | GSM900 | 2G
 | 1745-1755 | 1840-1850 | 10 |  | DCS1800 | 2G
 | 1940-1955 | 2130-2145 | 15 |  | WCDMA | 3G
 | 2300-2320 | 2300-2320 | 40 |  | TD-LTE | 4G
 | 2555-2575 | 2555-2575 |  |  |  | 
 | 1755-1765 | 1850-1860 | 10 |  | FDD-LTE | 4G
中国电信 | 825-840 | 870-885 | 15 | 85 | CDMA | 2G
 | 1920-1935 | 2110-2125 | 15 |  | CDMA2000 | 3G
 | 2370-2390 | 2370-2390 | 40 |  | TD-LTE | 4G
 | 2635-2655 | 2635-2655 |  |  |  | 
 | 1765-1780 | 1765-1780 | 15 |  | FDD-LTE | 4G
三大运营商手机业务频段分配

## Slide 18: 任务一：走进LTE系统
2. 解析LTE的主要设计目标
1.2 LTE主要设计目标
主要指标和需求
采用OFDM和MIMO技术,用户峰值速率：
  DL 100Mbps，
  UL 50Mbps
扁平、全IP网络架构减少系统时延
  CP：驻留—激活小于100ms，休眠—激活小于50ms
  UP：最小可达到5ms
控制面处理能力：单小区5M带宽内不少于200用户
频谱利用率：1.4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz、20MHz
频谱利用率相对于3G提高2-3倍

## Slide 19: 任务一：走进LTE系统
2. 解析LTE的主要设计目标
1.2 LTE主要设计目标
LTE设计目标分解

## Slide 20: 任务一：走进LTE系统
2. 解析LTE的主要设计目标
1.2 LTE主要设计目标
覆盖
5km内，满足LTE相关协议定义的吞吐率、频谱效率及移动性要求。
30km内，保证移动性需求，用户吞吐率可轻微下降，频谱效率可明显下降。
100km范围内不排除支持。
吞吐率及频谱效率
下行链路：有效负荷的网络中，吞吐率和LTE频谱效率是R6HSDPA的
3～4倍。R6HSDPA是1发1收，LTE是2发2收。
上行链路：有效负荷的网络中，吞吐率和LTE频谱效率是R6HSUPA的
2～3倍。R6HSUPA是1发2收，LTE是1发2收。
容量
容量频谱分配是5MHz的情况下，每小区至少支持200个激活状态的用户。
在更高的频谱分配情况下，每小区至少支持400个激活状态的用户。

## Slide 21: 任务一：走进LTE系统
2. 解析LTE的主要设计目标
1.2 LTE主要设计目标
时延
从驻留态到激活态，控制面的传输延迟时间小于100ms。
从睡眠态到激活态，控制面传输延迟时间小于50ms。
在零负载 和小IP包的情况下，期望的用户面延迟不超过5ms。
移动性
0～15km/h的移动用户提供最优的网络性能；
15～120km/h的移动用户提供高性能的服务；
120～350km/h（甚至可以达到500km/h）速率移动的移动用户能够保持蜂窝网络的移动性。
业务支持
网页浏览、FTP、视频流、VoIP、实时视频、Push-to-X以及SON。SON 分为自配置、自维护和自优化。

## Slide 22: 任务一：走进LTE系统
2. 解析LTE的主要设计目标
1.2 LTE主要设计目标
频谱灵活性
支持不同大小的频谱分配,包括1.4 MHz、3 MHz 、5 MHz、10 MHz、15 MHz 以及20 MHz，支持成对和非成对频谱。
减小CAPEX和OPEX
体系结构的扁平化和中间节点的减少使得设备成本（CAPEX）和维护成本（OPEX）得以显著降低。
自规划、自配置、自优化、自维护的能力
与现有3GPP系统的共存和互操作
①E-UTRAN和UTRAN/GERAN多模终端支持对UTRAN/GERAN系统的测量，并支持E-UTRAN系统和UTRAN/GERAN系统之间的切换。
②E-UTRAN应有效支持系统间测量。
③对于实时业务，E-UTRAN和UTRAN之间的切换中断时间应低于300ms。
④对于非实时业务，E-UTRAN和UTRAN之间的切换中断时间应低于500ms。
⑤对于实时业务，E-UTRAN和GERAN之间的切换中断时间应低于300ms。
⑥对于非实时业务，E-UTRAN和GERAN之间的切换中断时间应低于500ms。
⑦处于非激活状态（类似R6 Idle模式或Cell_PCH状态）的多模终端只需监测GERAN，UTRAN或E-UTRAN中一个系统的寻呼信息。

## Slide 23: 任务一：走进LTE系统
3. 探究LTE系统架构
1.1 扁平化的网络架构
LTE网络架构

## Slide 24: 任务一：走进LTE系统
3. 探究LTE系统架构
1.1 扁平化的网络架构
网络结构扁平化
与传统网络互通
E-UTRAN只有一种节点网元—E-Node B
用户面控制面分离
RNC+NodeB=eNodeB

## Slide 25: 任务一：走进LTE系统
3. 探究LTE系统架构
1.2 各网元的职能划分
LTE的主要网元
  LTE的接入网E-UTRAN由e-NodeB组成，提供用户面和控制面。
  LTE的核心网EPC由MME，S-GW和P-GW组成。
LTE的网络接口
  e-NodeB间通过X2接口相互连接，支持数据和信令的直接传输。
  S1接口连接e-NodeB与核心网EPC。其中，S1-MME是e-NodeB连接MME的控制面接口，S1-U是e-NodeB连接S-GW 的用户面接口。

## Slide 26: 任务一：走进LTE系统
3. 探究LTE系统架构
1.2 各网元的职能划分
E-UTRAN和EPC的功能划分

## Slide 27: 任务一：走进LTE系统
3. 探究LTE系统架构
1.2 各网元的职能划分
E-Node B
  具有现3GPP NodeB全部和RNC大部分功能，包括：
  物理层功能
  MAC、RLC、PDCP功能
  RRC功能
  资源调度和无线资源管理
  无线接入控制
  移动性管理
MME
  NAS信令以及安全性功能
  3GPP接入网络移动性导致的CN节点间信令
  空闲模式下UE跟踪和可达性
  漫游
  鉴权
  承载管理功能（包括专用承载的建立）
Serving GW
  支持UE的移动性切换用户面数据的功能
  E-UTRAN空闲模式下行分组数据缓存和寻呼支持
  数据包路由和转发
  上下行传输层数据包标记
PDN GW
  基于用户的包过滤
  合法监听
  IP地址分配
  上下行传输层数据包标记
  DHCPv4和DHCPv6（client、relay、server）

## Slide 28: 任务一：走进LTE系统
3. 探究LTE系统架构
1.2 各网元的职能划分
Node B
eNodeB
ENodeB功能:
eNodeB具有现有3GPP R5/R6/R7的NodeB功能和大部分的RNC功能，包括物理层功能（HARQ等），MAC，RRC，调度，无线接入控制，移动性管理等。
具体来讲，包括：
无线资源管理
无线承载控制
无线准入控制
连接移动性控制
UE上下行动态资源分配
IP数据包头压缩和用户数据流加密
UE连接期间选择MME
寻呼消息的调度和传输
广播信息的调度和传输
移动和调度的测量，并进行测量量报告的配置
RNC

## Slide 29: 任务一：走进LTE系统
3. 探究LTE系统架构
1.2 各网元的职能划分
核心网EPC功能
LTE/SAE核心网负责UE的控制和承载建立。
EPC包含的逻辑节点有：
PDN Gateway(P-GW)
Serving Gateway(S-GW)
Mobility Management Entity(MME)
Home Subscribier Server(HSS)
Policy Control and Charging Rules Function(PCRF)
HSS
P-GW
S-GW
MME
PCRF
E-UTRAN
SGi
S5/S8
S1-U
S6a
S1-MME
Gx
Rx
Operator’s IP services(e.g.
IMS, PSS)
EPC组成结构

## Slide 30: 任务一：走进LTE系统
3. 探究LTE系统架构
1.2 各网元的职能划分
核心网EPC功能
移动管理实体MME
PDN网关P-GW
业务网关S-GW
归属用户服务器HSS
策略和计费控制单元PCRF
  处理UE和CN之间的控制信令，通过NAS协议实现。
  寻呼和控制信息分发
  承载控制
  保证NAS信令安全
  移动性管理
  UE的IP地址分配
  QoS保证
  计费
  IP数据包过滤
  所有IP数据包均通过S-GW
  UE在小区间切换时，作为移动性控制锚点
  下行数据缓存
  LTE与其他3GPP技术互联时作为移动性锚点
  存储用户签约信息的数据库
  用户标识，编号和路由信息，安全信息，位置信息
  策略和计费执行功能

## Slide 31: 任务一：走进LTE系统
3. 探究LTE系统架构
1.2 各网元的职能划分
S1接口定义为E-UTRAN和EPC之间的接口。
S1接口包括两部分：
控制面的S1-C接口。
用户面的S1-U接口。
S1-C/MME接口定义为eNB和MME功能之间的接口；
S1-U定义为eNB和SAE网关之间的接口。
EPC和eNBs之间的关系是多到多，即S1接口实现多个EPC网元和多个eNB 网元之间接口功能。

## Slide 32: 任务一：走进LTE系统
3. 探究LTE系统架构
1.2 各网元的职能划分
X2接口定义为各个eNB之间的接口。支持UE在各个eNB之间的移动性。
X2接口包括两部分：
X2-C接口
X2-U接口
X2-C是各个eNB之间控制面间接口。
X2-U是各个eNB之间用户面之间的接口。
S1接口和X2接口类似的地方是：S1-U和X2-U使用同样的用户面协议。

## Slide 33: 大开眼界
国际、国内4G网络数据 |  |  | 
 | 移动用户数 | 4G移动用户数 | 4G站点数量
 | （户） | （户） | （个）
全球 | 79亿 | 29亿 | 500万
中国 | 15.1亿 | 11亿 | 336.9万
国内三大运营商数据 |  |  | 
 | 中国移动 | 中国电信 | 中国联通
移动用户数（户） | 9亿 | 2.65亿 | 2.94亿
4G用户数（户） | 6.72亿 | 2.06亿 | 1.98亿
4G站点数（个） | 110万 | 135万 | 95万
国际、国内4G网络最新发展调查

## Slide 34: 任务小结
了解LTE的定义与演进历程。
熟悉LTE频谱和频点的概念，以及中国三大运营商的LTE频段范围。
01
熟悉LTE无线网络各主要性能指标的特点与内涵，以及LTE网络架构的特点与2/3G在网络架构上的不同点。
掌握LTE网络架构的特点以及各网元的功能。
02
03
04
作业：教材29页1-8题

## Slide 35: 谢谢！